## Slide 1: هو السميع

## Slide 2: ارزیابی تکمیلی شنوایی
ارزیابی تکمیلی شنوایی
فهیمه حاجی ابوالحسن
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

## Slide 3: Short Increament sensitivity Index (SISI) شاخص حساسيت نسبت به افزايش‌هاي ناچيز

## Slide 5: High Frequency Sensorineural Hearing Loss
Notes: Example of high frequency sensorineural hearing loss of moderate degree.

## Slide 6: SISI
سال 1959 توسط جرگر
بر اساس حد افتراق شدت (Difference Limen for intensity)
اين آزمون توانايي بيمار در تشخيص تغييرات دسي‌بلي صوت خالص و ممتدي كه تن حامل (Carrier Tone) خوانده مي‌شود و در سطوح 20dBSL ارائه مي‌شود را تعيين مي‌كند.

## Slide 7: روش كلاسيك SISI يا روش 20 دسي‌بل SL
صوت خالص ممتد در سطح شدت 20dBSL ارائه مي‌شود و در فواصل 5 ثانيه شدت صوت طي مدت 300 ميلي ثانيه افزايش مي‌يابد. از این 300 میلی ثانیه ،50 میلی ثانیه rise time و 50 میلی ثانیه fall time است و 200 میلی ثانیه باقی مانده پلاتو است
300 ميلي ثانيه
5 ثانيه

## Slide 8
ابتداي آزمايش حدود پنج افزايش 5 دسي‌بلي
اين افزايشها مي‌تواند شامل پنج افزايش 5، 4، 3 و 2 دسي‌بلي باشد
بيست افزايش 1 دسي‌بلي براي محاسبه امتياز SISI ارائه مي‌گردد.

## Slide 9: اصلاحاتي در انجام SISI
تغيير در زمان ارائه محرك با ايجاد وقفه براي حفظ توجه بيمار
تغيير در اندازه افزايش‌ها
تغيير در تعداد افزايش‌ها به طوري كه براي جلوگيري از اتلاف زمان در صورتي كه بيمار اكثر يا تمام موارد 10 افزايش اوليه را بتواند رديابي كند و يا اينكه هيچ يك از 10 افزايش اوليه را نتواند رديابي نمايد ، مي‌توان تعداد محرك‌ها را از 20 مورد به 10 مورد تقليل داد.

## Slide 10: آزمون SISI با روش 70dBHL
هم افراد طبيعي و هم افراد مبتلا به ضايعات حلزوني امتياز بالا كسب مي‌كنند(در سطوح شدتی بالا هر دو سلول های مویی داخلی و خارجی تحریک می شوند)، ولي افراد مبتلا به ضايعه وراءحلزوني امتياز پايين كسب خواهند كرد و این روشی برای تشخیص ضایعات Retrocochlear است.

## Slide 11: تفسیرآزمون SISI با روش 20dBSL (جرگر و همكاران )
امتياز منفي يا امتياز پايين
(Negative or Low SISI Score)
20-0 درصد
افراد هنجار و افراد مبتلا به ضايعات انتقالي و ضايعات عصب هشتم ديده امتیازپایین کسب می کنند اما افراد مبتلا به ضایعات حسی امتیاز بالایی کسب می کنند .

## Slide 12: تفسیرآزمون SISI با روش 20dBSL (جرگر و همكاران )
امتيازات 65-25 درصد
به عنوان امتيازات مشكوك (Questionable)

## Slide 13: تفسیرآزمون SISI با روش 20dBSL (جرگر و همكاران )
امتيازات 100-70 درصد
امتيازات مثبت يا بالا (Possitive or High Score)
افراد مبتلا به ضايعات حلزوني

## Slide 14
جرگر خاطرنشان ساخت در افراد مبتلا به ضايعه حلزوني امتيازات بالا در فركانس‌های 2000 HZ و بيشتر ديده مي‌شود.

## Slide 15
بنابراين در افراد مبتلا به ضايعه حلزوني انجام SISI در فركانس‌هاي 2KHz و به بالا پيشنهاد مي‌شود. معمولا براي تشخيص محل ضايعه استفاده از مجموعه آزمون‌ها توصيه مي‌گردد.

## Slide 16: وابستگي SISI و افت شنوايي
هرچه ميزان افت شنوايي حلزوني بيشتر شود احتمال كسب امتيازات بالا نيز بيشتر مي‌گردد.
آزمون SISI براي ضايعات عصبي