## Slide 1: هو السميع

## Slide 2: ارزیابی تکمیلی شنوایی
آزمونهای تکمیلی
شنوایی
فهیمه حاجی ابوالحسن
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

## Slide 3: نكته
آزمون زوال صوت "Tone Decay"

## Slide 4: روش اونس Owense
در اين روش شروع آزمون از سطح آستانه مي‌باشد. علاوه بر ميزان ديكي (dB) به مدت زمان ديكي هم توجه مي‌شود.
در اين روش شروع آزمايش از (5dBSL) مي‌باشد و اگر فرد توانست 60 ثانيه صوت را رديابي كند آزمايش خاتمه يافته است مدت زمان شنيدن صوت مثبت مي‌شود .
در غير اين صورت شدت در گام‌هاي (5دسي‌بلي) افزايش مي‌يابد و اين كار را تا (20dBSL) ادامه مي‌دهيم و براساس ثانيه‌هاي شنيدن صوت سه الگو مي‌بينيم.

## Slide 5: روش اونس Owense
(5dBSL)
بین هر افزايش 20 ثانيه‌ استراحت داریم.
(20dBSL)
وبین هر افزايش 20 ثانيه‌ استراحت داریم

## Slide 6: الگوي I (Type I)
چنانچه فرد صوت را در dBSL 5 به مدت 60 ثانيه بشنود الگوی یک اونس می باشد که خاص افراد هنجار – ضايعات انتقالي و تعداد كمي از ضايعات حلزوني مي‌باشد.

## Slide 7: Type II (الگوي II)
چنانچه فرد صوت را حداکثر در (20dBSL) رديابي نمايد الگوي نوع II اونس مي‌باشد كه خود به پنج دسته تقسيم مي‌شود.

## Slide 8: Type II A
هرگاه بيمار در (10dBSL) بتواند صوت را به مدت 60 ثانيه رديابي كند، اطلاق مي‌گردد. اين الگو نيز در افراد مبتلا به ضايعات Cochlear ديده مي‌شود .

## Slide 9: Type II B
هرگاه بيمار در (15dBSL) بتواند صوت را به مدت 60 ثانيه رديابي نمايد، الگوي نوع (II B) اطلاق مي‌گردد. اين الگو نيز بيشتر در ضايعات حلزوني ديده مي‌شود.

## Slide 10: Type II C
هرگاه بيمار در (20dBSL) بتواند صوت را به مدت 60 ثانيه رديابي نمايد، الگوي نوع (II C) گفته مي‌شود. اين مورد نيز خاص ضايعات Cochlear مي‌باشد.

## Slide 11: Type II D
در اين الگو با افزايش دسي‌بل، ثانيه‌هاي رديابي صوت نيز افزايش مي‌يابد و با توجه به روند افزايش ثانيه‌ها به نظر مي‌رسد با افزايش 2 الي 3 گام (5دسي‌بلي، 5dB ) فرد بتواند صوت را به مدت 60 ثانيه بشنود.
اين مورد نيز بيشتر در ضايعات Cochlear

## Slide 12: Type II E يا E Typical
در اين الگو روند افزايش ثانيه‌ها بسيار تدريجي است. به طوري كه به نظر مي‌رسد براي شنيده شدن صوت به مدت 60 ثانيه نياز به افزايش بيش از 3 گام علاوه بر (20dBSL) مي‌باشد.
الگو بيشتر مربوط به ضايعات Retrocochlear

## Slide 13: Type III
در اين الگو علاوه بر اينكه در (20dBSL) بيمار نمي‌تواند صوت را به مدت 60 ثانيه رديابي كند گاهي با افزايش شدت، ثانيه‌هاي شنيده شدن صوت نيز كاهش مي‌يابد. اين مورد خاص ضايعات Retrocochlear است.

## Slide 14: تفسير زوال صوت با روش تفسير روزنبرگ Rosenberg (1958)
وضعيت ميزان زوال صوت برحسب dBدر
افراد نرمال يا انتقالي Normal Decay; dB 0-5
كوكلئار-ملايمMild Decay; dB 10-15
روتروكوكلئارModerate Decay; dB 20-25
رتروكوكلئار-بارز dB 30 يا بيشتر، Marked Decay

## Slide 15: وابستگي فركانسي تون ديكي به چه صورت است؟
اولويت با فركانس‌هاي زير است.
با افزايش فركانس ميزان ديكي بيشتر مي‌شود.
(KATZ) در سال (1985) گفته است از (15dB) ديكي به بالا با هر يك dB ديكي كه افزايش مي‌يابد ظن بيشتر به سوي ضايعات (رتروكوكلئار) مي‌رود.
در ضمن هر چه ميزان ديكي و فركانس‌هاي درگير بيشتر باشد مشكوك به ضايعات رتروكوكلئار مي‌شويم.

## Slide 16
عاقلانه نيست تصور كنيم هر كسي كه ميزان ديكي بيشتر از (30 دسي بل) داشته باشد حتما ضايعه رتروكوكلئار دارد.
هرچه ديكي از (20 dB) بيشتر شود احتمال ضايعه وراء حلزوني افزايش مي‌يابد و هرچه فركانس‌هاي درگير شده علي‌الخصوص فركانس‌هاي بم بيشتر باشد، احتمال ضايعه رتروكوكلئار افزايش مي‌يابد و هرچه تومور بزرگتر باشد ديكي فركانس‌هاي بيشتري را درگير مي‌كند.

## Slide 17
ديكي مثبت در ضايعات فضاگير مثل تومور عصب 8، دژنراسيون‌هاي عصبي – ضايعات ساقه مغز، اكوستيك نورينوم، كسيت اپي درموئيد يا كلسته آتوم اوليه، تومور عصب 7، مننژيوما، MS، آتروفي عصب 8، سندرم رمسي هانت (فلج عصب8) و ضايعات فوقاني و تحتاني ساقه مغز معمولا ديده مي‌شود